## Slide 1: Gradska četvrt Trešnjevka – sjever: baza podataka o građevinama

## Slide 2: Karakteristike gradske četvrti Trešnjevka - sjever
visoko izgrađena gradska četvrt, P = 5,81
55 425 stanovnika (popis stanovništva iz 2011.)
raznolika arhitektura
više od 8 000 stambenih zgrada

## Slide 3: Prikupljanje podataka
Google maps (Google street)
Google earth
Katastar (portal Uređena zemlja)
Drugi izvori (https://mapiranjetresnjevke.com/)

## Slide 4: Tipologija stambenih objekata
URM_D – neomeđeno ziđe s mekanom međukatnom konstrukcijom
URM_S – neomeđeno ziđe s krutom međukatnom konstrukcijom
CM – omeđeno ziđe
RC2 – armiranobetnske konstrukcije

## Slide 5: Baza gradske četvrti Trešnjevka-sjever

## Slide 6: Analiza podataka prema atributima
Chart: Broj građevina prema tipu konstrukcije
| RC2 | CM | URM_S | URM_D
 | 713 | 1525 | 3996 | 2054
Podjela prema tipu konstrukcije
Podjela u ovisnosti o rasponu izgradnje
Podjela u odnosu na katnost
Podjela prema položaju u bloku
Chart: Raspon godina izgradnje
1880_1918 | 75
1919_1944 | 2255
1945_1964 | 3205
1965_1981 | 1045
1982_2009 | 1436
2010v | 270
Chart: Podjela prema visini (katosti)
| RC2 | CM | URM_S | URM_D
L (1-2) | 411 | 986 | 1721 | 348
M (2-5) | 52 | 422 | 2145 | 1704
H (>6) | 251 | 117 | 130 | 2
Chart: Položaj grade u bloku
| Samostojeća zgrada | Zgrada na kraju niza (susjedna s jednom zgradom) | Zgrada unutar niza (susjedna sa dvije zgrade) | Zgrada unutar niza (susjedna sa tri zgrade) | Zgrada na uglu
 | 1444 | 4209 | 2029 | 273 | 329

## Slide 7: Gradska četvrt Trešnjevka – sjever: gruba procjena oštetljivosti zgrada

## Slide 8
Potres - prirodna katastrofa koja se može dogoditi u bilo kojem trenutku, a nemoguće ju je spriječiti i predvidjeti
Hrvatska – jedna od najugroženijih država u Europi
→ važnost procjene potresnog rizika

## Slide 9
Rizik od potresa može se definirati kao kombinacija posljedica događaja (opasnosti) i odgovarajuće vjerojatnosti njegove pojave.
Faktori:
Seizmička opasnost/hazard
Izloženost izgrađenog okoliša
Fizička oštetljivost pojedinog tipa građevina

## Slide 10
Fizička oštetljivost može se definirati kao podložnost izloženih građevina učincima potresa (oštećenjima).
Cilj: određivanje vjerojatnosti pojave zadane razine oštećenosti kod određenog tipa građevine zbog djelovanja potresa
Metode: analitičke, empirijske, hibridne
Rezultat: razvrstavanje tipova građevina u pojedine kategorije
Krivulje oštetljivosti = vjerojatnost gubitaka za određenu razinu djelovanja potresa
Krivulje ranjivosti = vjerojatnost prekoračenja određenih graničnih stanja za određenu razinu djelovanja potresa

## Slide 11
Metodologija proračuna i rezultati
Korištena je makroseizmička metoda pri čemu se oštetljivost zgrade izražava indeksom oštetljivosti:
gdje su:
VIc – osnovna (najvjerojatnija) vrijednost indeksa koja ovisi o konstrukcijskom sistemu
ΔVm – modifikator ponašanja
Vm,j – modifikator za pojedine karakteristike zgrade
ΔVR – utjecaj regionalne oštetljivosti; uzet je u obzir za pojedine zgrade kod kojih se postojećim indikatorima nisu mogli uzeti u obzir neki specifični nedostaci (kao što je nedostatak zidova u jednom smjeru) prema stručnoj procjeni

## Slide 12
Metodologija proračuna i rezultati
Na temelju dobivenog indeksa i makroseizmičkog intenziteta potresa I izračunava se srednji razred oštećenja (0<𝜇𝐷<5) prema izrazu:
gdje su:
I – potresna opasnost definirana u smislu makroseizmičkog intenziteta
V – indeks oštetljivosti
Q – indeks duktilnosti koji opisuje duktilnost određenog konstrukcijskog tipa

## Slide 13
Metodologija proračuna i rezultati
Vrijednosti srednjeg razreda oštećenja zatim se mogu povezati sa najvjerojatnijom razinom oštećenja prema EMS-98:
Očekivani najmanji i najveći stupnjevi oštećenja za zgrade na području gradske četvrti Trešnjevka – sjever u ovisnosti o intenzitetu potresa iznose:
• VIII µDmin = 0,158, µDmax = 3,546
• IX µDmin = 0,361, µDmax = 4,267

## Slide 14
Chart: Najvjerojatnija razina oštećenja za potrese intenziteta VIII i IX
| VIII | IX
bez oštećenja | 408 | 101
blago | 2181 | 667
umjereno | 4284 | 1731
znatno do teško | 1410 | 4374
vrlo teško | 2 | 1412
potpuni slom
Metodologija proračuna i rezultati
Za proračun srednjeg stupnja oštećenja korišteni su intenziteti potresa VIII i IX te su pri tome dobiveni sljedeći rezultati najvjerojatnije razine oštećenja na području Trešnjevke – sjever:

## Slide 15
Chart: Najvjerojatnija razina oštećenja za potres intenziteta VIII prema tipovima građevina
| RC | CM | URMS | URMD
bez oštećenja | 408
blago | 305 | 1421 | 455
umjereno | 104 | 3410 | 770
znatno do teško | 130 | 1280
vrlo teško | 2
potpuni slom
Chart: Najvjerojatnija razina oštećenja za potres intenziteta IX prema tipovima građevina
| RC | CM | URMS | URMD
bez oštećenja | 101
blago | 574 | 93
umjereno | 38 | 1328 | 365
znatno do teško | 104 | 3500 | 770
vrlo teško | 130 | 1282
potpuni slom
Metodologija proračuna i rezultati

## Slide 16
Magnituda – mjerljiva veličina (Zagreb M=5.5)
Intenzitet - veličina koja se ne može procijeniti ako ne postoji opažanje i doživljaj ljudi (Zagreb – između VI i VII)
Chart: Najvjerojatniji stupnjevi oštećenja za potrese intenziteta VI, VII i razine oštećenja potresa ZG baze
| VI | VII | Zagrebačka baza pregleda
bez oštećenja | 4372 | 1453
blago | 3913 | 5597 | 1310
umjereno | 1235 | 97
znatno do teško | 2 | 33
vrlo teško
potpuni slom
potpuni slom

## Slide 17
RAZLIKE – mogući uzroci:
Broj uzoraka
Rekonstrukcije
Udaljenost od epicentra
Održavanje

## Slide 18: Zahvaljujemo na pažnji!
Pitanja?