## Slide 1
Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa
Martina Ciprijan, dipl. ing. geod.
Dr. sc. Marijan Marjanović, dipl. ing. geod.

## Slide 2
projekt je predložen slijedom niza prethodno provedenih projekata i studija koje su se izrađivale za potrebe procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku
utvrđeno da je točnost izrađenih modela shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, ovisna o kvaliteti i točnosti dostupnih prostornih podataka
u najvećoj mjeri, ta ocjena odnosi se na točnost službenog digitalnog modela reljefa (DMR)
DMR je skup položajno i visinski određenih točaka i geometrijskih elemenata potrebnih za prikaz Zemljine površine
Uvod

## Slide 3
podaci za izradu i ažuriranje DMR-a prikupljaju se fotogrametrijskim kartiranjem (stereoizmjerom) uz pomoć digitalnih fotogrametrijskih stanica iz aerofotogrametrijskog snimanja gdje rezolucija snimaka mora biti najmanje 30 cm (GSD ≤30)
DMR se koristi pri proizvodnji izohipsa na TK25, kao osnova za rektifikaciju DOF5, za izradu raznih kalkulacija vezanih za idejni dio projekta te može biti korišten i u svrhe analiza reljefa, sjenčanje nagiba, izračun ekspozicije itd.
Digitalni model reljefa (DMR)

## Slide 4
izrazito učinkovit način prikupljanja visinskih podataka
tehnologija koristi laserske zrake koje su usmjerene prema željenom objektu i zatim se odašilju prema njemu, a ključno je mjerenje vremena putovanja impulsa zrake od emitiranja i, nakon refleksije, natrag do izvora
trodimenzionalni podaci svake izmjerene točke snimanog objekta se zatim dobivaju kombinacijom podataka više senzora koji uključuju GNSS, inercijalni navigacijski sustav (INS) i laserski skener
dodatna prednost upotrebe laserskih sustava je sposobnost prodiranja laserske zrake kroz vegetaciju (uz određene uvjete i ograničenja), što omogućava dobivanje podataka o topografiji čak i na područjima pod vegetacijom
llustration of LIDAR capture. Source: LIDAR-America.com.
LiDAR (engl. Light Detection and Ranging) - tehnologija laserskog snimanja

## Slide 5
Projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa”
Korisnik bespovratnih sredstava: Državna geodetska uprava
Partneri na projektu: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Grad Zagreb
Sufinanciranje projekta: Hrvatske vode
1
Vrijednost projekta: 135.045.851,70 kn (EFRR – 85%, nacionalna komponenta – 15%)
2
Razdoblje provedbe: svibanj 2020. – prosinac 2023.
3
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Prioritetna os 5 - "Klimatske promjene i upravljanje rizicima"
Investicijski prioritet 5b - "Promicanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama"
Specifični cilj 5b1: Jačanje sustava upravljanja katastrofama
5
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode
4

## Slide 6
Upravljačka i organizacijska struktura Projekta
Upravljačko tijelo projekta (UTP)
Koordinator projekta (DGU)
Zamjenik koordinatora (GF)
Pomoćnik koordinatora (GZ)
Administrator (GF)
Stručnjak za financije (GF)
Stručnjak za javnu nabavu (GF)
Pridruženi član (HV)
DGU
9 ČLANOVA
Voditelj aktivnosti DGU-a (1)
Stručnjak za financije (1)
Stručnjak za javnu nabavu (1)
Specijalist za državnu izmjeru (1)
Stručnjak za državnu izmjeru (5)
GF
11 ČLANOVA
Voditelj aktivnosti GF-a (1)
Specijalist za GIS i WEB-GIS (1)
Specijalist za daljinska istraživanja (4)
Specijalist za GNSS (1)
Stručnjak za GIS i WEB-GIS (1)
Stručnjak za prikupljanje i obradu geodetskih podataka (2)
Viši informatički referent (1)
GRAD ZAGREB
6 ČLANOVA
Voditelj aktivnosti GZ-a (1)
Pomoćnik voditelja (2)
Stručnjak za financije (1)
Stručnjak za javnu nabavu (1)
Stručnjak za GIS (1)
Nadzorno tijelo projekta (NTP)
Predsjednik NTP-a iz DGU
Član NTP-a sa GF-a
Član NTP-a iz GZ-a
Pridruženi član NTP-a iz HV

## Slide 7
Izrada tehničkih specifikacija i definiranje standardnih proizvoda
1
Nabava i smještaj opreme za prikupljanje, analizu i obradu podataka
2
Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske
3
Analiza i obrada multisenzorskog zračnog snimanja
4
Aktivnosti na Projektu
5
Potresni rizik na području grada Zagreba
6
Upravljanje projektom
7
Promidžba i vidljivost

## Slide 8
Izrada tehničkih specifikacija i definiranje standardnih proizvoda
izradom specifikacija (propisivanjem minimalnih uvjeta za provođenje izmjera na nacionalnoj razini) osigurava se homogenost načina prikupljanja prostornih podataka
pojedinačno provedena LIDAR snimanja koja su provela državna tijela, institucije, jedinice lokalne samouprave nisu ujednačena
podaci se prikupljaju za pojedinačne svrhe s različito definiranim uvjetima - nisu ujednačeni po pitanju prostorne rezolucije i točnosti (nisu homogeni), ne nalaze se u istom koordinatnom sustavu te im je uporabljivost ograničena
nisu postojale specifikacije kojima se jasno opisuju tehničke karakteristike (točnost, preciznost, prostorna rezolucija, točnost klasifikacije) prikupljanja i obrade LIDAR podataka

## Slide 9
Zadatak je podijeljen na tri grupe:
Aerofotogrametrijsko snimanje i zračno LIDAR snimanje istočnog i južnog dijela Republike Hrvatske (50.5% područja Republike Hrvatske)
Aerofotogrametrijsko snimanje i zračno LIDAR snimanje zapadnog dijela Republike Hrvatske (49.5% područja Republike Hrvatske)
Koridorno zračno LIDAR snimanje nasipa Republike Hrvatske
Aktivnost obuhvaća aerofotogrametrijsko snimanje i zračno LIDAR snimanje Republike Hrvatske te koridorno zračno LIDAR snimanje nasipa.
Cilj je osigurati homogene podloge utemeljene na prostornim podacima visoke kvalitete, koje će služiti kao osnova za modeliranje i procjenu rizika od katastrofa.
Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske

## Slide 10
Zajednica ponuditelja: Geoprojekt d.d. iz Splita
Flycom Technologies d.o.o. iz Slovenije
Geodetski inštitut Slovenije
Iskratel telekomunikacijski sistemi d.o.o. iz Slovenije
Meixner Vermessung ZT GmbH iz Austrije
IRS ltalian Remote Sensing Srl. iz Italije
Ukupni ugovoreni iznos: 28.509.989,84 kn
Rok za završetak: 30. studenog 2023.
- ugovor potpisan u prosincu 2021.
Ugovor o javnoj nabavi usluga multisenzorskog snimanja Republike Hrvatske

## Slide 11
digitalni model reljefa (DMR) i digitalni model površina (DMP) – izradit će se setovi podataka dobiveni iz klasificiranih LIDAR podataka
digitalne ortofotokarte u mjerilu 1:5000 koje su izrađene iz aerofotogrametrijskog snimanja
Minimalna gustoća točaka za zračno LIDAR snimanje RH:
4 točke po m2 u izvanurbanim područjima (nenaseljenim i rjeđe naseljenim mjestima)
8 točaka po m2 u urbanim područjima (gradovima i naseljima veće gustoće)
Točke laserskog skeniranja trebaju biti homogeno raspoređene.
Oko 32% područja zadatka obuhvaćaju urbana područja, a izvanurbana područja 68%.
Aerofotogrametrijsko snimanje i zračno LIDAR snimanje Republike Hrvatske

## Slide 12
Minimalna gustoća točaka za zračno LIDAR snimanje nasipa:
20 točaka po m2 na nasipima i njihovim neposrednim koridorima ukupne širine minimalno 500 m
prostorni podaci izrazito visoke prostorne rezolucije nasipa što će omogućiti izradu analiza stanja nasipa visoke točnosti i pouzdanosti (3501 km)
podaci o nasipima će, dodatno, biti nadopunjeni podacima i analizama koje će proizaći iz hiperspektralnog i termalnog snimanja za rijeke Kupa, Sava, Drava i Dunav (1350 km)
Koridorno zračno LIDAR snimanje nasipa Republike Hrvatske

## Slide 13
    Razdoblje snimanja i vremenski uvjeti
Pri prikupljanju LIDAR podataka moraju se poštivati sljedeći uvjeti okoliša:
nema snijega
nema lišća
vodostaj mora biti srednji do niski
mjerenje bi trebalo obaviti u rano proljeće, zimu ili kasnu jesen bez snijega i lišća (minimalna vegetacija)
vlaga zraka između skenera i terena može smanjiti jačinu LIDAR signala što će rezultirati manjim ili nikakvim povratom signala od terena.
kako bi se osigurala homogenost rasporeda točaka, LIDAR mjerenja ne bi trebalo obavljati u vjetrovitim ili turbulentnim uvjetima
očekuje se najmanje sljedeća točnost pojedinačnih izmjerenih laserskih točaka (na čvrstim, nezaklonjenim objektima tipa zgrade, prometnice i sl.)
visinska točnost ± 0,1 m
položajna točnost ± 0,2 m

## Slide 14
 |  |  | Grid modeli (korištene klase) | 
LAS klasa | Opis | Obavezna klasa | DMR | DMP
0 | Neklasificirano (podaci koji nisu procesirani) | X |  | 
1 | Neklasificirano (procesirani podaci, koji nisu dodijeljeni nijednoj klasi) | X |  | 
2 | Tlo/teren (također točke ispod mostova, nadvožnjaka i sl.) | X | X | X
3 | Niska vegetacija | X |  | X
4 | Srednja vegetacija | X |  | X
5 | Visoka vegetacija | X |  | X
6 | Zgrade (krovovi i fasade) | X |  | X
7 | Šum (noise) | X |  | 
9 | Vode (također točke voda ispod mostova) | X | X | 
17 | Mostovi, vijadukti | X |  | X
 | Ukupno | 10 klasa |  | 
Klasifikacija laserskih točaka

## Slide 15
Digitalni model reljefa (DMR)

## Slide 16
Digitalni model površina (DMP)

## Slide 17
Digitalni model površina (DMP)

## Slide 18
Sukladno Ugovoru o sufinanciranju i partnerstvu na projektu sklopljenom s Gradom Zagrebom, Državna geodetska uprava isporučit će:
LIDAR podaci za područje Grada Zagreba, rezolucije 8 točaka/m2
Digitalna ortofotokarta (DOF5) za područje Grada Zagreba
Digitalni model reljefa (DMR) područja Grada Zagreba izrađen na osnovu LIDAR podataka
Digitalni model površina (DMP) za područje Grada Zagreba izrađen na osnovu LIDAR podataka

## Slide 19
- kako bi se smanjio rizik na najmanju moguću mjeru i osiguralo izvršenje usluga u ugovorenom roku, Izvršitelj je dužan započeti s obradom podataka zračnog LIDAR snimanja i aerofotogrametrijskog snimanja odmah po obavljenom snimanju određenog područja Republike Hrvatske (bloka ili više blokova) odnosno koridornog zračnog LIDAR snimanja nasipa te kontinuirano isporučivati rezultate
- područje koje obuhvaća administrativno područje Grada Zagreba ima prioritet za sve grupe predmeta nabave za snimanje i obradu podataka, izradu i isporuku rezultata s obzirom da su ti proizvodi neophodni za provedbu aktivnosti Procjene potresnog rizika za područje Grada Zagreba koja je iznimno važan dio ovog projekta

## Slide 20
martina.ciprijan@dgu.hr
https://dgu.gov.hr