## Slide 2: Procjena rizika
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba izrađuje se u svrhu prepoznavanja i učinkovitijeg upravljanja rizicima
Rizici: potres, poplava, epidemije i pandemije, industrijske nesreće, toplinski valovi, klizišta, nesreće na odlagalištima otpada i nesreća u NE Krško

## Slide 3: KATALOG POTRESA
Datum | Mjesto | Magnituda (ML) | Intenzitet (°MCS)
6. travanj 1667. | Dubrovnik |  | IX-X
9. studeni 1880. | Zagreb |  | VIII
2. srpanj 1898. | Trilj |  | IX
8. listopad 1909. | Pokuplje | 5.8 | VIII
12. ožujak 1916. | Vinodol | 5.8 | VIII
27. ožujak 1938. | Novigrad Podravski | 5.6 | VIII
29. prosinac 1942. | Imotski | 6.2 | VIII-IX
11. siječanj 1962. | Makarska | 6.1 | VIII-IX
13. travanj 1964. | Dilj Gora | 5.7 | VIII
5. rujan 1996. | Ston-Slano | 6.0 | VIII
22. ožujak 2020. | Zagreb | 5.5 | VII
29. prosinac 2020. | Petrinja | 6.2 | VIII

## Slide 4: 6. travnja 2009. potres 6.3 M u L’Aquili, Abruzzo, Italija

## Slide 5: Ulice, kuće, stanovi, pukotine

## Slide 6: Vjerski objekti - katedrala

## Slide 7: Dokumenti koji su prethodili projektu Studija za saniranje posljedica potresa - 9 faza

## Slide 8: Baza podataka potres Zagreb 2020.

## Slide 10: Vježbe civilne zaštite
18 vježbi postrojbi i snaga sastavnica civilne zaštite
„Blato 2015.“ sudjelovalo je ukupno 720 pripadnika postrojbi CZ opće i specijalističke namjene
2019. održali smo četiri velike vježbe postrojbi i snaga sustava CZ po zbornim mjestima specijalističkih postrojbi

## Slide 11: Edukacija učenika osnovnih škola iz područja civilne zaštite - godišnje oko 10 000 učenika osnovnih škola
U sklopu „Škole u prirodi”
Zajedno s udrugama potražnih pasa

## Slide 12: Osposobljavanje pripadnika civilne zaštite opće namjene
u 12 gradskih četvrti,
zajedno s Nastavnim zavodom za hitnu medicinu, Gradskim društvom crvenog križa, Javne vatrogasne postrojbe i Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Zagreb.

## Slide 13: Potresni rizik Grada Zagreba
Ukupan iznos prihvatljivih troškova za Grad Zagreb „Potresni rizik” iznosi do najviše 4.101.296,04 EUR
  Iz sredstava EU se financira 85% do najvišeg iznosa od 3.486.101,67 EUR
  15% sredstava osigurava će se iz proračuna Grada Zagreba do najvišeg iznosa od 615.194,37 EUR

## Slide 14: Opći ciljevi
izraditi metodologiju za procjenu potresnog rizika primjenjivu na sve velike gradove u RH
definirati potresnu opasnost
precizno ustanoviti potresni rizik za građevine i ljude
  građevine: stambene, poslovne, javne, infrastruktura, kulturna baština…
  ljudi: poginuli, povrijeđeni, za stambeno zbrinjavanje

## Slide 15: Posebni ciljevi
osigurati podatke hitnim službama i civilnoj zaštiti za pripremu učinkovitog odgovora neposredno nakon potresa ali i u svakodnevnim zadaćama
osigurati podatke o oštećenim zgradama i infrastrukturi
dokumentirati bazu ekonomski prihvatljive obnove postojećih građevina i gradnje novih sigurnih građevina
omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice

## Slide 16: Elementi projekta
Izrada metodologije
Definiranje potresnog hazarda na području grada Zagreba
Cjelovita baza podataka
Proračun potresnog rizika
Transfer znanja

## Slide 17: 1. Izrada metodologije
analiza i prikaz postojećih metodologija i zakonske regulative
definiranje podataka potrebnih za pripremu učinkovitog odgovora u hitnoj situaciji neposredno nakon potresa
dokumentiranje baze ekonomski prihvatljive obnove
definiranje pripremnih mjera za brzi oporavak zajednice i donošenja primjerenih gospodarskih, društvenih i političkih odluka
izrada metodologije koja će biti primjenjiva u drugim gradovima
18 mjesečnih izvještaja

## Slide 18: 2. Definiranje potresnog hazarda na području grada Zagreba
5 mjesečna izvještaja i 8 elaborata

## Slide 19: 3. Cjelovita baza podataka
prikupljanje i obrada podataka o građevinama
projektiranje i punjenje iz raznih izvora
za punjenje su izrađene aplikacije – za građane i više njih za inženjere
nekoliko nadzornih ploča
u bazi mora biti 300.000 građevina
24 mjesečna izvještaja

## Slide 20: Za svaku zgradu prikupljeno je preko 200 atributa
godina izgradnje
godina rekonstrukcije
namjena zgrade
broj katova iznad zemlje
broj katova ispod zemlje, oblik krova
oblik tlocrta
materijali s kojima je građena zgrada
debljina zidova
potporna konstrukcija
konstrukcija mezanina
locrt parcele (plan tla)
pozicija zgrade prema susjednim zgradama

## Slide 21: 4. Proračun potresnog rizika po sektorima
na osnovu prikupljenih podataka izraditi proračun potresnog rizika po sektorima koristeći metodologiju
  stambene, gospodarske, javne, infrastruktura, kulturna baština…
  3 mjesečna izvještaja

## Slide 22: Testno područje: Trešnjevka - sjever
Broj zgrada Materijal konstrukcijskog sustava

## Slide 23
Razdoblje izgradnje Katnost

## Slide 24: Procjena rizika
Gradska četvrt Trešnjevka - sjever: procjena potresnog rizika
Objedinjeni podaci o prosječnim novčanim gubicima zbog oštećenja konstrukcija na razini mjesnih odbora

## Slide 25: Gubici na stambenom fondu

## Slide 26: Broj žrtava

## Slide 27: 5. Transfer znanja
1. radionica Kreiranje baze podataka Potresni rizik Grada Zagreba i proces prikupljanja atributa 2. studenog 2021.
1
1. stručna konferencija Potresni rizik Grada Zagreba 25. ožujka 2022.
2
2. radionica Softver za dinamičku analizu konstrukcija i proračun oštetljivosti 9. studenog 2022.
3
3. radionica Multisenzorska snimka Zagreba 8. ožujka 2023.
4
4. radionica Potresni rizik gradske četvrti Trešnjevka - sjever 18. listopada 2023.
5
5. radionica Definiranje potresnog hazarda za Grad Zagreb" 15. studenog 2023.
6
2. Završna stručna konferencija Potresni rizik Grada Zagreba 20. prosinca 2023.
7

## Slide 30: Održivost projekta – primjena rezultata
unapređenje scenarija procjene rizika zbog povećanja znanstvene osnove kroz precizne ulazne parametre umjesto aproksimacija
detekcija kritičnih točaka nakon potresa, prikaz stanja i identifikacija ključnih područja za prioritet postupanja
analiza složenih rizika poput razmatranja manifestacija poput potresa tijekom visokog vodostaja rijeke Save
izrada baze podataka o zgradama te procjena potresne osjetljivosti za visoke stambene i poslovne zgrade

## Slide 31: Održivost projekta – primjena rezultata nastavak
likvefakcijski potencijal Grada Zagreba - prikazivanje likvefakcijskog potencijala uzimajući u obzir povijesne izvore i dosadašnja zanemarivanja u procjeni rizika.
detaljne procjene srušenih zgrada, žrtava, teško ozlijeđenih, evakuacije i izravnih financijskih gubitaka zbog oštećenja zgrada.
bolje planiranje broja i lokacija šatorskih naselja
na temelju rezultata projekta, razmotrit će dodatne mjere poput osiguranja pontonskog mosta (kroz vježbe s HV-om), nabave poljskih bolnica, potpisivanje sporazuma o međusobnoj pomoći s susjednim državama te provođenje zajedničkih vježbi.

## Slide 32
Kristina Martinović
Hvala na pažnji!
https://potresnirizik.zagreb.hr