## Slide 1: Potresni rizik Grada Zagreba - Definiranje potresnog hazarda na području Grada Zagreba -
izv.prof. Mario Bačić, mag.ing.aedif.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
završna konferencija
Zagreb, 20.12.2023.

## Slide 2: Sadržaj – Aktivnost 2: 8 elaborata
2/47
ELABORAT
SEIZMIČKA
ISTRAŽIVANJA
– FAZA II
ELABORAT
SEIZMIČKA
ISTRAŽIVANJA
– FAZA I
ELABORAT
GEOTEHNIKA
ELABORAT
GEOLOGIJA
ELABORAT
GRAĐEVINARSTVO
VISOKOGRADNJA
ELABORAT
GRAĐEVINARSTVO
INŽ. GRAĐEVINE
ELABORAT
KARTOGRAFIJA
ELABORAT
KULTURNA
DOBRA

## Slide 3
3/47

## Slide 4: Izrađivači
4/47
dr.sc. Ivica Sović
izv.prof.dr.sc. Snježana Markušić
mr.sc. Ines Ivančić
dr.sc. Laszlo Podolszki
dr.sc. Josip Terzić
Svi elaborati Aktivnosti 2 : https://potresnirizik.zagreb.hr/elaborati/11
izv.prof. dr. sc. Mario Bačić
izv.prof.dr.sc. Lovorka Librić
prof.dr.sc. Meho Saša Kovačević
Vedran Pavlić
Marijan Car
dr.sc. Nicola Rossi
Stjepan Matić
izv.prof.dr.sc. Mario Uroš
izv.prof.dr.sc. Josip Atalić
dr.sc. Maja Baniček
izv.prof.dr.sc. Marta Šavor
Gordana Hrelja Kovačević
izv. prof. dr.sc. Dalibor Carević
doc.dr.sc. Damjan Bujak
izv. prof. dr.sc. Ivan Halkijević
izv. prof. dr.sc. Dražen Vouk
Hanna Miličević
mr.sc. Mihaela Zamolo

## Slide 5
Elaborat 1 i 2: Seizmička istraživanja
Geofizički odsjek, PMF fakultet
5/47

## Slide 6: Dan je niz karata povijesnih potresa
Elaborat 1 i 2: Seizmička istraživanja
Epicentri potresa (MW ≥ 1.0) u dopunjenom katalogu CEC 2021
Pouzdano locirani povijesni potresi koji su se dogodili prije 1850. prikazani su kvadratićima, a kružićima potresi locirani u razdoblju od 1850. do 2021. godine. Magnituda potresa označena je bojom prema legendi na lijevoj strani slike. Plavi krug je polumjera 200 km, a središte mu je na Trgu bana Josipa Jelačića.
6/47

## Slide 7: Seizmički hazard na osnovnoj stijeni: Zagrebačka županija (Herak i sur. 2011.) Tret = 475 god.
Elaborat 1 i 2: Seizmička istraživanja
7/47

## Slide 8: Nove karte: Seizmički hazard na osnovnoj stijeni: Grad Zagreb (Sović i sur. 2023.)
Elaborat 1 i 2: Seizmička istraživanja
Tret = 95 god.
Tret = 475 god.
8/47

## Slide 9: ALI! Lokalno tlo može bitno pojačati djelovanje potresa
Amatrice, Italija
24. 8. 2016. Mw 6.2
Milana, G. et al. (2020)
Elaborat 1 i 2: Seizmička istraživanja
9/47

## Slide 10: Rezultat: karte hazarda na površini
Elaborat 1 i 2: Seizmička istraživanja
Tret = 95 god.
Tret = 475 god.
10/47

## Slide 11
Elaborat 3: Geološka istraživanja
Hrvatski geološki institut
11/47

## Slide 12
Elaborat 3: Geološka istraživanja
Mikrozoniranje šireg područja Zagreba po geološko-topografsko-hidromorfološkom kriteriju:
I-gorska jezgra Medvednice; II-medvedničko prigorje; III-prisavska naplavna ravnica (prema Jurak i dr. 2008).
12/47

## Slide 13
Elaborat 3: Geološka istraživanja
1 : 300 000
1 : 100 000
(1) GEOLOŠKE KARTE
13/47

## Slide 14
Elaborat 3: Geološka istraživanja
1 : 500 000
1 : 300 000
(2) HIDROGEOLOŠKE KARTE
14/47

## Slide 15
Elaborat 3: Geološka istraživanja
1 : 500 000
1 : 300 000
(3) INŽENJERSKOGEOLOŠKE KARTE
15/47

## Slide 16
Elaborat 3:
Geološka istraživanja
Karta Grada Zagreba s izvedenom zonacijom
mjerilo 1:100.000
16/47

## Slide 17
Elaborat 4: Geotehnička istraživanja
Centar Građevinskog Fakulteta
17/47

## Slide 18: Amplifikacija potresnog spektra
Sintezni litološki stup
prisavske ravnice
(Jurak i dr., 1998)
Oznaka | Lokacija | X | Y | Vs30 | Kategorija | Izvor
C1 | I. Gimnazija | 460495 | 5071029 | 350 m/s | C | Uglešić, 2021.
C2 | Bundek | 460617 | 5071806 | 334 m/s | C | Uglešić, 2021.
C3 | Hilton Garden | 461057 | 5074033 | 293 m/s | C | Uglešić, 2021.
C4 | Arena | 456720 | 5070287 | 321 m/s | C | Kvasnička, 2009.
C5 | HL - Sopot | 459861 | 5070931 | 357 m/s | C | CGF d.o.o., 2022.
C6 | Zavrtnica | 461097 | 5074234 | 318 m/s | C | TC d.o.o., 2016.
C7 | Trg bana J. J. | 459398 | 5074823 | 357 m/s | C | TC d.o.o., 2017.
C8 | Importanne Galleria | 459983 | 5074930 | 297 m/s | C | IGH d.d., 1994.
Dostupni mjereni podaci
MASW i downhole ispitivanja
u prisavskoj ravnici
Elaborat 4: Geotehnička istraživanja
18/47

## Slide 19
U prisavskoj ravnici lokalno su moguće i pojave tipa tla D i S2 (tla podložna likvefakciji), zbog čega je potrebno provesti detaljne istražne radove
Bačić i dr. (2023)
Elaborat 4: Geotehnička
istraživanja
19/47

## Slide 20: Likvefakcija
Likvefakcija –
potrebna istraživanja (pijesak i šljunak?)
Bačić i dr. (2023)
Povijesna karta Zagreba 1783/1784 - list 27 (Österreichisches Staatsar.) – lokacija pojave likvefakcije Resnik, Drenje, Nart
(Torbar, 1882)
Elaborat 4: Geotehnička
istraživanja
20/47

## Slide 21: Potencijal klizanja
Problematika pojave klizišta na širem području grada Zagreba, naročito na južnim obroncima Medvednice, prepoznata je već desetljećima Polak i dr. (1979), Nonveiller, (1987), Ortolan i dr. (2008), Podolszki (2014) te Miklin i dr. (2018)
''Odluka o donošenju Prostornog plana grada Zagreba'' iz 2001. godine → za utvrđivanje stabilnosti padine u prirodnim uvjetima, potrebno pobliže utvrditi (ili realno procijeniti) relevantne elemente nestabilnosti. Obrađen je veliki broj klizišta.
(Krkač i dr., 2021)
GEOPORTAL ZGB (2023)
Elaborat 4: Geotehnička istraživanja
21/47

## Slide 22: Smjernice za buduća istraživanja
Prva (I) faza istraživanja → provedba sveobuhvatnih istražnih radova na neistraženom području Zagreba, tj. na 465 km2
Druga (II) faza istraživanja → izrada karata (slično kao i za podsljemensku zonu): osnovne + tematske karte
Treća (III) faza istraživanja → formalno ''spajanje'' osnovnih i tematskih karata za područja unutar administrativnih granica Zagreba te uklapanje kartografskih prikaza (faktografskih i interpretativnih karata) u GIS Zagreba i geotehnički katastar.
Karte nadopuniti i ažurirati svakih 15 godina, dok se geotehnička baza podataka se treba nadopunjavati kontinuirano, nakon svake provedbe istraživačkih radova na području grada Zagreba → posebni propisi, uredbe i uvjeti koji definiraju obvezu i način predaje podataka u traženom formatu za sva seizmička, geološka i geotehnička istraživanja u Zagrebu. Ovdje glavnu ulogu treba imati Geotehnički katastar koji bi operativno provodio takve propise i uredbe.
Četvrta (IV) faza istraživanja → primjena objedinjenih podataka za razvoj sveobuhvatnih trodimenzionalnih modela podzemlja grada Zagreba, po uzoru na brojne europske gradove, što je od izrazite koristi za aktivnosti prostornih planiranja, kako na površini tako i ispod površine, za planiranje izgradnje infrastrukturnih i većih građevina na području grada te doprinose smanjenju rizika od potresa i drugih geo-hazarda.
Elaborat 4: Geotehnička istraživanja
22/47

## Slide 23
Elaborat 5: Građevinarstvo - Visokogradnja
Hrvatski centar za potresno inženjerstvo, Građevinski fakultet SuZ
23/47

## Slide 24
Elaborat 5: Građevinarstvo - Visokogradnja
Cilj je ustanoviti oštetljivost tipova visokih zgrada
Nije proveden pregled pojedinačne zgrade
Poseban izazov pri proračunu i procjeni otpornosti
Često više jednakih jedinica na nekom području
Vrijeme evakuacije je znatno dulje
Ostale visoke građevine … antenski tornjevi, dimnjaci… nisu se razmatrale u ovoj studiji
Neki od podataka koji nisu bili dostupni su određeni stručnom procjenom
24/47

## Slide 25
Elaborat 5: Građevinarstvo - Visokogradnja
Na temelju prikupljenih podataka za sve visoke zgrade → tablica o visokim zgradama u Zagrebu
Broj visokih zgrada: 164 // Ukupna (BRP) površina od oko 1.800.000 m2 // U njima živi ili radi ukupno oko 45.000 ljudi
25/47
udio pojedinog konstrukcijskog sustava u ukupnom broju zgrada

## Slide 26
Elaborat 5: Građevinarstvo - Visokogradnja
Procjena potresne oštetljivosti visokih zgrada u Zagrebu
Razine oštećenja visokih zgrada pri djelovanju potresa makroseizmičkog intenziteta stupnjeva 8 i 9 po MCS ljestvici
Za većinu visokih zgrada se ne očekuju značajnija oštećenja!
26/47

## Slide 27
Elaborat 5: Građevinarstvo - Visokogradnja
Zaključak
Visoke zgrade nisu značajno oštetljive i ne očekuju se znatna oštećenja u slučaju potresa
Građene su uglavnom 60-tih i 70-tih godina - postojala svijest o utjecaju potresa na visoke zgrade
Projektiranje, kontrola i nadzor ovakvih zgrada općenito je znatno kvalitetnija
Sustav pravilno raspoređenih zidova (makar i slabo duktilnih) je kvalitetno i robusno rješenje za djelovanje potresa srednjih intenziteta
Potrebno razviti krivulje ranjivosti i oštetljivosti visokih zgrada
27/47

## Slide 28
Elaborat 6: Građevinarstvo – Inženjerske građevine
Hrvatski centar za potresno inženjerstvo, Građevinski fakultet SuZ
28/47

## Slide 29
Elaborat 6: Inženjerske građevine: MOSTOVI
Predmet elaborata su mostovi preko rijeke Save zbog njihovog strateškog značaja te mostovi koji se nalaze na evakuacijskim putovima, ukupno 85 građevina
Građevine različitih statičkih sustava, materijala i karakteristika
Razdoblje izgradnje
od 1938. do 2007. godine
(većina u razdoblju od
1965-1987 godine)
29/47

## Slide 30
Elaborat 6: Inženjerske građevine: MOSTOVI
Podsusedski most, 1914, 1980, L=354,2 m
Jankomirski most, 1958,2007, L=367,8
Detaljan opis mostova – ovdje dan samo primjer
30/47

## Slide 31
Elaborat 6: Inženjerske građevine: MOSTOVI
Tablični prikaz mostova – ovdje dan samo primjer
31/47

## Slide 32
Na pojedinim građevinama provedene su sanacije na rasponskom sklopu, opremi i donjem ustroju, zamjena prijelaznih naprava i ležajeva - povratak u prethodno stanje - bez ojačanja odnosno prilagodbe mostova
Za svaku građevinu (most) kontinuirano voditi bazu podataka:
  Projekti
  Dokumentacija o pregledavanju i/ili ispitivanju
  Dokumentacija o provedenim sanacijama
U postupku je odabir odgovarajućih krivulja vjerojatnosti oštećenja – procjena rizika
Elaborat 6: Inženjerske građevine: MOSTOVI
Zaključak
32/47

## Slide 33
Elaborat 6: Inženjerske građevine: HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE
33/47

## Slide 34
Elaborat 6: Inženjerske građevine: HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE
Osnovni cilj metodologije je utvrđivanje potresnog hazarda vitalnih hidrotehničkih građevina na području grada Zagreba.
Pod potresnim hazardom podrazumijeva se pojava sintetičkog (hipotetskog) potresa povratnog perioda 475g. te iskaz potencijalnih troškova i broja oštećenih građevina.
Analiza je izrađena na osnovu krivulje vjerojatnosti oštećenja preuzetih iz projekta Syner-G (2014)
Krivulje su izvedene iz podataka o oštećenjima uslijed nekoliko većih potresa u EU, USA, Turskoj i N. Zelandu
34/47

## Slide 35
Elaborat 7: Kulturna dobra
Hrvatski centar za potresno inženjerstvo, Građevinski fakultet SuZ
35/47

## Slide 36
Elaborat 7: Kulturna dobra
36/47

## Slide 37
Elaborat 7: Kulturna dobra
karakteristike zgrada
(1) Razdoblje gradnje do 20. stoljeća (62%)
(2) Razdoblje gradnje - prva pol. 20. st. (31%)
(3) Razdoblje gradnje od 1950. - 1964. (30)
(4) Razdoblje gradnje iza 1964. do 1985. (3)
Vrsta konstrukcije
Vrsta stropne konstrukcije
Katnost
Napomena (potresna otpornost):
- od 1948. - upute
- od 1964. – prvi propis
37/47

## Slide 38
Elaborat 7: Kulturna dobra
Zaključak
POTRESNA OTPORNOST
– prema proračunu = NULA
– prema ponašanju (oštećenjima) – POSTOJI
metodologija ‘ulični pregled’ (Albayraka et al. 2015) - temelj metodologije: odabrani parametri, pregledi, opažanja, bodovanje za određeni potresni hazard
E.R.S. = B.S. + ∑ [S.R.V. x V.P.M.]
Ocjena potresnog rizika: E.R.S. = 70 → „umjereni rizik”
38/47
Notes:   E.R.S. - ocjena rizika od potresa (Earthquake Risk Score)
  B.S. - osnovni rezultat (broj bodova) (Base Score) -ovisi o katnosti i potresnom hazardu i inicijalni je pokazatelj rizika
  S.R.V. - vrijednost smanjenja rezultata (Score Reduction Value) - ovisi o faktorima rizika koji uključuju tipologiju/konstrukciju, vizualnu kvalitetu konstrukcije i starost zgrade
  V.P.M. - umnožak parametra oštetljvosti (Vulnerability Parameter Multiply) - ovisi o utvrđenom stanju zgrade na temelju pregleda → “ vizualna kvaliteta konstrukcije“ → „dobra“, „umjerena“ ili „loša“

## Slide 39
Elaborat 8: Kartografija
Hrvatski centar za potresno inženjerstvo, Građevinski fakultet SuZ
39/47

## Slide 40
Karte potresnog rizika mogu se koristiti u različite svrhe u području upravljanja katastrofama:
Informacije o područjima s potencijalnim visokim potresnim rizikom mogu se koristiti već u samom prostornom planiranju.
Prostorna raspodjela različitih zona potresnog rizika može pomoći kod upravljanja u hitnim situacijama kako bi se istaknula područja u kojima su potrebna veća sredstva za smanjenje rizika.
Službe za upravljanje hitnim situacijama mogu koristiti karte potresnog rizika za planiranje kapaciteta i u odlučivanju o lokaciji hitnih službi.
Elaborat 8: Kartografija
Karta rizika se može koristiti i nakon potresa za određivanje područja pogodnih za uspostavljanje privremenog skloništa ili planiranje popravaka i rekonstrukcije oštećenih zgrada.
40/47

## Slide 41
Dan je prikaz čitavog niza karata:
1. karte modela potresne opasnosti (karte hazarda)
2. karte modela izloženosti:
model izloženosti zgrada (materijal i tip konstrukcije zgrade, izgradnja, katnost,…)
Elaborat 8: Kartografija
41/47

## Slide 42
Dan je prikaz čitavog niza karata:
1. karte modela potresne opasnosti (karte hazarda)
2. karte modela izloženosti:
model izloženosti stanovništva
Elaborat 8: Kartografija
42/47

## Slide 43
Dan je prikaz čitavog niza karata:
1. karte modela potresne opasnosti (karte hazarda)
2. karte modela izloženosti:
ekonomska izloženost
Elaborat 8: Kartografija
Prostorna raspodjela ukupne izložene ekonomske vrijednost zgrada za neko područje, a dobiva se množenjem ukupne izložene površine zgrada s vrijednosti jedinične zamjenske cijene.
43/47

## Slide 44
Dan je prikaz čitavog niza karata:
3. Glavni pokazatelji potresnog rizika –
Raspodjela štete na zgradama
Elaborat 8: Kartografija
Broj srušenih zgrada
Broj teško oštećenih zgrada
Broj neuporabljivih zgrada
scenarij potresa iz 1880. godine
44/47

## Slide 45
Dan je prikaz čitavog niza karata:
3. Glavni pokazatelji potresnog rizika –
Karte raspodjele posljedica potresa na stanovništvo
Karte raspodjele ekonomskih gubitaka
Elaborat 8: Kartografija
scenarij potresa iz 1880. godine
45/47

## Slide 46: Zaključak
Za potrebe identifikacije potresnog hazarda u Gradu Zagrebu izrađeno je 8 elaborata.
Elaborati uključuju seizmičke i geo-hazarde, kao i hazarde povezane s inženjerskim građevinma, visokogradnje i kulturna dobra.
Elaboratima su daju preporuke i smjernice za unaprjeđenje procedura za definiranje potresnog hazarda na području grada Zagreba. Navedeno obuhvaća definiranje tipa potrebnih podataka, način njihovog prikupljanja, analize, obrade i interpretacije.
Svi elaborati ističu nužnost kontinuiranog prikupljanja podataka s izradom baza podataka o tlu i o građevinama koja će biti uniformirana i koja će omogućiti jednoznačnu procjenu potresnih hazarda u Gradu Zagrebu.
46/47

## Slide 47
HVALA NA PAŽNJI
izv.prof.dr. sc. Mario Bačić
Zavod za geotehniku, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
mbacic@grad.hr
47/47